## Slide 1
贝业智能化改造项目
解决方案
青岛盈智科技有限公司
2019

## Slide 2
目录
盈智科技公司简介
整体方案设计
软件系统功能介绍
设备清单及介绍
项目管理及实施计划
案例展示

## Slide 3
盈智科技简介

## Slide 4
青岛盈智科技有限公司
盈智科技，是一家专业的智慧物流·智能仓储系统综合解决方案提供商，为生产制造、流通配送企业提供生产自动化及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一系列业务。使客户实现物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、进出口等生产配送过程的自动化、信息化和智能化，提高效率，降低成本，提升管理水平，致力为客户创造价值，并为企业实现工业4.0和中国制造2025打下坚实的基础。
中创大厦

## Slide 5
科技团队
产品团队：多名业务专家和设计师组成
研发团队：项目经理、架构师、软件工程师、测试工程师。规模30多人，全部本科以上学历，60%硕士研究生学历。
售后服务团队：客服、运维工程师，为客户解决上线后的使用疑问和提供系统运维技术支持；
团队核心人员具有数十年物流行业信息化建设的经验：
  公司技术CTO，从事物流行业信息化建设20年之久，电商协会、物流协会外聘专家，对进出口物流、财务等领域有精湛的行业见解。
  首席架构师，在朗讯从事技术研究20余年，前朗讯架构师，山东大学物流学院外聘讲师，丰富的互联网建设的技术经验，参与过众多国际项目的开发经验，多次获得技术创新奖。
  盈智研发总监，从事物流行业18年，负责中创总体信息化建设和实施，中创多次获得物流行业技术奖项。

## Slide 6
信息化概况
公司以先进技术作为企业核心竞争力服务于物流和生产企业，先后取得多项专利证书。通过自主创新，引领着行业技术的发展。
15项
物流行业软件著作权
资质

## Slide 7
荣誉奖项和资质认证
ISO9001证书
知识产权管理体系证书
ISEA中国交通运输协会航运物流分会会员

## Slide 8
荣誉奖项和资质认证
海康机器人战略合作伙伴
青岛市软件行业协会理事单位
华为云认证级经销商

## Slide 9
整体方案及
数据分析

## Slide 10
方案规划-F1仓库AGV改造方案概况
使用单层货架作为F1库周转单元，通过潜伏顶升式AGV对单层货架进行搬运。配合车载系统及人工高位叉车的高位至低位任务搬倒，实现存储区一层至分拣区的无人化搬运。

## Slide 11
方案规划-仓库整体布局
可根据需求任意选择分拣点，及分拣工位数量。图中规划为8个，可根据实际情况自由设置
低层缓存区设置488个储位，可以通过密集存储调度方式，保障F1第一层所有的货物均可使用顶升式AGV来进行搬倒作业
设置货架尺寸1.2m*1m，储位占地1.3m*1.2m，预留5cm冗余。

## Slide 12
方案规划-流程设计

## Slide 13
数据分析-出库分析
2018年出库数量统计
依照客户提供数据样本统计，2018年内出库量在300托以内天数占比占比64%，400托以内比例为82%，最高单日出库量为1452托。结合现场管理人员提供的建议，日常出库量约300托/日出库效率，峰值量约为1000托/日，F1仓库依照峰值量30%计算约为300托。
出库量（托） | 天数
0-300 | 165
300-400 | 47
400-500 | 12
500-600 | 15
600以上 | 19
总计 | 258
2018年出库峰值数据统计
日期 | 出库量
2018年4月26日 | 872
2018年9月22日 | 925
2018年11月28日 | 973
2018年3月27日 | 1067
2018年10月28日 | 1165
2018年6月27日 | 1208
2018年9月28日 | 1452

## Slide 14
数据分析-激光AGV叉车效率
单程最 远距离(m) | 来回平均路程(m) | 平均度(m/s) | 单趟来回耗时(s/趟) | 其他耗时耗时（s） | AGV单趟来回总耗时（s） | 每小时单车运行效率
110.00 | 154.00 | 0.7 | 220.00 | 40 | 260.00 | 13.8次/小时
1、单体故障时，可通过监控程序客户端进行任务切换，手动将故障AGV切换至急停模式后手动推离工作区域即可。
2、整体故障时，可将AGV急停推至货架下关机，传统模式继续作业，完成后将数据自断点处补录。

## Slide 15
方案规划-数量设计
出库备货估算(峰值) |  | 出库备货估算(日常) | 
单AGV出库量 | 13托/小时 | 单AGV出库量 | 13托/小时
人工翻托效率 | 6分钟/托 | 出库量要求（日常） | 6分钟/托
翻托、分拣工位 | 8个 | 翻托、分拣工位 | 4个
AGV需求效率 | 80托/小时 | AGV需求效率 | 40托/小时
峰值工作时长 | 约3.8小时 | 日常工作时长 | 2.5小时
AGV需求数量 | 6台 | AGV建议数量 | 4台
冗余AGV | 2台 | 冗余AGV | 2台
出库AGV总数量 | 8台 | 出库AGV总数量 | 6台
由于使用密集存储在9列内储位的货架，一次作业需使用2台AGV进行搬到作业，在实际需求数量基础上，需考虑增加冗余，推荐AGV的购买数量位8台。

## Slide 16
软件系统
功能介绍

## Slide 17
软件总体方案

## Slide 18
整体技术选型
应用服务后端框架：Spring Boot，SpringMVC，JPA
前端技术：AngularJS，Bootstrap，Gulp，Bower，ionic
通信协议：Hessian，RESTFul，TCP私有协议
缓存策略：Redis，Ehcache，Varnish
接口协议：采用Webservice接口协议，传输内容以JSON格式组织
数据存储：Oracle，SQL Server，MongoDB

## Slide 19
方案设计-订单池算法
订单行命中数
SKU冷热度分布
动行SKU数
40%
50%
70%
90%
定制订单分析算法
订单池
优势：1、通过算法对订单数据进行快速分析，可以大幅减轻人工操作订单波次合并作业量，从而降低成本；2、任务、区位、工位、出库时间分配更加合理，提高整体作业效率；3、工作量分配更加均衡。
订单

## Slide 20
IWMS系统介绍
货品管理
批次管理
库区管理
库位管理
订单分析
多线程任务分配
批次调整
冷热度分析
多样盘点
报表统计
日志查询

## Slide 21
车载系统介绍
货物信息展示清晰明了
位置操作提示直观清晰便于人工作业
针对车载机器触屏开发设计操作便捷

## Slide 22
车载系统介绍
车载
系统
高效
联动
稳定
简单
直观
优势
作用
内容
图形化展示
通过区位色彩信息，直观展示仓库现况
操作简单
多年的车载开发经验，操作界面设计更加合理
运行稳定
实时数据流传输稳定，保障业务流畅性
独立便捷
避免传统模式必须管理员与叉车一同作业
任务分发
实时分配任务，仓库区位管理
AGV联动
AGV任务联动，避免作业冲突，节拍紧凑

## Slide 23
移动终端RF系统
专业移动终端开发团队，可满足客户业务定制化需求

## Slide 24
智能化设备
及清单

## Slide 25
设MR-Q7C-LH1000C1(H) 备描述-AGV
非接触式：激光
接触式：碰撞条、急停按钮
安全防护
举升装置
能源动力系统
定位导航系统
驱动系统
尺寸(mm) : | 1137(L)819(W)325(H))
自重(kg) : | 300
最大举升高度mm) : | 60
额定负载能力(kg): | 1000
载货运行速度: | 0.65m/s
空载运行速度: | 1.00m/s
导引定位精度(mm) : | ±10
停止角度精度(度): | ±1
停止位置精度(mm) : | ±10
MR-Q7C-LH1000C1(H)
铁锂电池：连续工作8小时
自主充电：最多1.5小时充满
相机+二维码：精确定位
惯性导航：陀螺仪、里程计用于无码区域
举升高度：6cm
负重：1000Kg
直流无刷电机：400W
最大运行速度：1.5m/s

## Slide 26
电源设备
-10℃~50℃
工作环境湿度20%·50%
工作海拔≤2000m
输出过压告警
输出过压保护
安全防护
工作环境
尺寸(mm) : 颜色： | 600(L)350(W)775(H)) 橙色
自重(kg) : | 60
充电口离地高度（mm) : | 80/114
交流输入电压: | 176v~264v,频率45Hz~66Hz
直流输出电压: | 30v~58v
最大输出电流: | 30v
输出电流误差： | ±0.5A

## Slide 27
单层货架
单层货架长1200*宽1000*高330mm，用来存放一层储位的托盘货物，并通过AGV进行搬运。
有货架地码与仓位编码，便于手持系统扫描绑定货物信息。

## Slide 28
LED信息展示
—— 整体效果展示
说明：依照展示版面不同，硬件成本造价不同，展示案例软、硬件造价共约16万（12块3.5mm拼缝拼接屏）

## Slide 29
自动码托流水线（方案报价中未包含造价约38万）
针对现场的业务场景中80%的托盘货物需要及进行拆垛、条码位置整理、重新码垛的操作，设计此流水线。当AGV将货物搬运至翻托、分拣工位后，由人工拆托，将货物依照条码方向，将货物放置在传送带上。经扫码检测确认，整理机构后由机械臂码放至标准托盘上。预估流水线、整理机构设计效率为4秒/件，机械臂码放效率预估为7~8秒/件，一托货物平均件数为100件，总耗时约为13分钟/托。自动化流水线设计长度为3米，线体宽度1.2米。机械臂占地约为4㎡（左侧为码垛视频可点击播放）
码垛视频样例
上料工位
读码检测区域
读码失败剔除机构
整理机构
托盘区域

## Slide 30
设备描述-移动手持终端
高性能移动手持终端（依据客户需求采购）
处理器：4核 1.3 GHz 高性能处理器
操作系统：Android 5.1/Android 6.0
内存： 16 GB ROM+2 GB RAM
扩展插槽：Micro SD卡（最高支持32G）
显示屏：4.7寸，1280 x 720 高分辨率液晶屏
触控屏：工业级电容触控屏（支持戴手套触控）
摄像头（可选）：后置800万像素摄像头
键盘： 正面4键，侧面4键，电源键
电池：3.8V 3600 mAh 锂聚合物电池

## Slide 31
设备描述-车载计算机
产品特点：
1.支持WINOOWS 10操作系统 2.支持全尺寸标准USB2.0接口； 3.支持Ublox GPS高精度定位；康宁大猩猩玻璃TP;高亮屏;双频WIFI;宽温电池； 4.支持一维码/二维码扫描； 5.三防IP67防护等级； 6.支持高强度玻璃触摸屏；
（车载电脑外观可能有所变化，根据现场使用需求及叉车安装条件确认）

## Slide 32
硬件报价清单

## Slide 33
软件报价清单

## Slide 34
项目管理及实施流程

## Slide 35
方案实施计划-项目管理体系
项目团队
PMO
项目经理
方案设计
研发工程师
系统架构师
售后服务
项目经理资源库
解决方案团队
软件开发团队
架构师团队
售后支持团队
矩阵管理
项 目 主 线
机械电气工程师
系统集成团队
现场实施
实施团队
测试工程师
测试团队

## Slide 36
方案实施计划-项目进度计划
  项目监控：始终-----项目经理在项目全周期经行监控和测试，直至项目验收完成
  合同签署
  现场勘查及沟通规划
  现场实施工作
  软件开发工作
  完成项目收尾工作
  完成培训和相关相关文档交接
  项目实施进度计划
  关键设备进场计划
  软件对接进度计划
  测试上线计划
  完工验收计划
  软件对接测试工作
  整体测试工作
  启动阶段
  规划阶段
  执行阶段
  测试阶段
  收尾阶段
  维护阶段
  项目运行维护
2月
2月-3月中旬
3月-5月
5月-6月
6月中旬
7月----

## Slide 37
项目维护体系
升级维护 | 为平台提供持续的升级服务
维护团队 | 总部位于青岛，在天津、宁波、连云港、日照、大连等全国15个港口城市设有分支机构，遇紧急问题可当日到达
响应时间 | 提供每周7×24小时不间断的电话支持服务。及时解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
保障服务 | 产品升级、故障排除、客户化修改、提供接口，以及接到服务需要或者故障通知后1小时内做出相应，24小时内到达现场，12小时内完成任务的服务或者维修，会及时解答用户在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

## Slide 38
智能化集成项目案例展示

## Slide 39
www.cmlog.com
物流行业智能化建设的领跑者